## Slide 1: Logica Combinatoria e Sequenziale
Definizioni
Porte logiche
Esempi applicativi
Progettazione, minimizzazione
TFA 2014/2015 DIDATTICA DEI SISTEMI OPERATIVI Università di Verona
Antonio Carboni
Classe di Concorso A042

## Slide 2: Attivare le preconoscenze
Algebra di Boole
Numerazione binaria (0110001)
Architettura di un elaboratore (macchina di Von Neumann)

## Slide 3: Circuito Combinatorio o Sequenziale
In elettronica digitale il modello più generale di circuito è quello composto da n ingressi ed m uscite entrambi funzioni del tempo. Se in ogni istante il valore istantaneo delle uscite è determinato univocamente da valori degli ingressi il circuito è detto combinatorio, allora esso non dipende esplicitamente dal tempo.
Quando invece il valore istantaneo delle uscite dipende anche dalla storia passata del circuito allora si parla appunto di circuito sequenziale.
Un circuito sequenziale è un circuito logico in cui le uscite all'istante t non dipendono solo dagli ingressi nel medesimo istante, ma anche dai valori assunti in precedenza: si tratta ovvero di un sistema dinamico dotato di memoria.

## Slide 4: Circuito Combinatorio o Sequenziale
Circuito Combinatorio:
y(t0)=f[u(t0)]
Circuito Sequenziale:
y(t0)=f[u(t0, t-1, t-2, … t-i)]

## Slide 5: Circuito Sequenziale
Esempio:

## Slide 6: Circuito Combinatorio
Nei circuiti combinatori una funzione logica degli ingressi si realizza attraverso componenti capaci di assumere uno dei due stati di tensione: il livello alto e il livello basso;
Tali componenti sono costituiti dalle porte logiche;
Qualsiasi circuito combinatorio può essere realizzato dalle combinazione di 3 porte logiche: AND, OR, NOT

## Slide 7: ALGEBRA BOOLEANA E PORTE LOGICHE (LOGICAL GATE)
All’interno di un elaboratore è presente una pluralità di dispositivi elettronici elementari che applicano i connettivi e le funzioni dell’algebra booleana. Ciascun dispositivo elementare prende il nome di PORTA LOGICA ed ha associato un simbolo usato nei testi specialistici e in sede di progetto…

## Slide 9: IMPORTANTE:
Tutte le funzioni booleane possono essere espresse come combinazioni di questi tre operatori
Gli operatori logici visti e in generale le funzioni che operano sulle variabili booleane sono dette funzioni booleane e possono produrre solo i valori 0 e 1
Ad ogni funzione di base corrisponde una porta logica e quindi ogni espressione booleana può essere tradotta in un circuito
Tramite le proprietà dell’algebra booleana è possibile semplificare espressioni booleane complesse

## Slide 10
Anche i circuiti corrispondenti saranno più semplici e richiederanno un minor numero di porte logiche
Minori costi di realizzazione dei circuiti e minore occupazione di spazio
Le espressioni booleane vengono utilizzate anche nei linguaggi di programmazione per la definizione dei criteri decisionali

## Slide 11: Quindi…
…si studia l’algebra booleana poiché le funzioni dell’algebra booleana sono isomorfe ai CIRCUITI DIGITALI.
In altre parole, un circuito digitale può essere espresso tramite un’espressione booleana e viceversa.

## Slide 12: Applicazioni della logica combinatoria
Esempio:

## Slide 13: Applicazioni: approfondiamo

## Slide 14: Applicazioni: approfondiamo

## Slide 15: Semplifichiamo
Il vantaggio dell’algebra di Boole sta nel fatto che permette la semplificazione dei circuiti.
Esempio:
Disegnate il circuito relativo alla seguente funzione:
2. Semplificatela utilizzando le proprietà appena viste

## Slide 16: Soluzione:

## Slide 17
Le due funzioni sono equivalenti (hanno la stessa tabella di verità), ma la seconda funzione è realizzabile con un circuito più semplice:

## Slide 18: Realizzazione di una rete combinatoria

## Slide 19: Forme canoniche (o standard)
Il vantaggio delle forme standard è quello di permettere la realizzazione delle funzioni booleane con circuiti a due livelli: AND-OR (somme di prodotti: 1^ forma canonica), oppure OR-AND (prodotti di somme: 2^ forma canonica)

## Slide 20: 1^ Forma canonica (somme di prodotti)
Per realizzare la forma AND-OR si rilevano, dalla tabella delle verità, gli 1 della funzione; la funzione risultante sarà costituita da tanti termini quanti sono gli 1 della stessa, ciascun termine è dato dal prodotto logico di tutte le variabili d’ingresso, in forma naturale se la variabile vale 1, in forma complementata se vale 0. I termini cosi ottenuti vengono chiamati termini minimi, oppure, anche minterms.
Esempio (f=1 in corrispond. alle righe 3,5,6)

## Slide 21: Minimizzazione
Ora, una volta realizzata la funzione booleana in forma canonica , ci interessa renderla minima; minimizzare una funzione significa trovare l’espressione booleana con il minor numero di blocchi logici, e a parità di questi, con il minor numero di variabili per ogni blocco.
Esiste una tecnica grafica di minimizzazione, che permette di passare direttamente dalla forma tabellare della funzione alla forma minima; questo metodo, che applica in modo semplice e visivo i teoremi dell’algebra di Boole, è quello delle mappe di Karnaugh

## Slide 22: Mappe di Karnaugh: procedimento (1)
Si disegnano dei diagrammi (mappe) con tante caselle N quante sono le possibili configurazioni delle variabili n d’ingresso per cui avremmo (Fig. 6) : N=2n.
le variabili sono divise in gruppi e le combinazioni che si succedono cambiano una sola variabile alla volta, ad esempio 00, 01, 11, 10,… Questo per mantenere la proprietà fondamentale della distanza unitaria tra le caselle adiacenti

## Slide 23: Mappe di Karnaugh: procedimento (2)
Si completa la mappa con degli uni nota la tabella di verità; si riporta nella mappa tante volte l'unità quante volte assume questo valore la funzione logica: il numero 1 si riporta in corrispondenza alla combinazione delle variabili logiche che determinano il valore unitario per la funzione. Questa procedimento si riferisce alla sintesi AND-OR.
Si applicano le regole per la semplificazione della funzione.
Quali sono le regole di semplificazione? Vediamolo con un esempio

## Slide 24: Mappe di Karnaugh: esempio 1
A partire dalla tabella di verità data, trovare la funzione booleana nella sua prima forma canonica e poi semplificare tale espressione. Inoltre, disegnare la mappa di Karnaugh e trovare il legame tra la funzione semplificata e la mappa di Karnaugh.

## Slide 25: Soluzione esempio 1
La funzione booleana relativa alla tabella della verità ed espressa nella prima forma canonica è la seguente:
Applicando la proprietà distributiva (ma anche semplicemente osservando la tabella, data la piccola dimensione) si ottiene:
Se poi, osserviamo la mappa di Karnaugh relativa alla funzione in questione

## Slide 26: Approfondimento esempio 1
Notiamo come anche da essa si può intuire che la funzione minima coincide con l’espressione f(A,B)=A, dato che il valore della funzione dipende solo da A mentre la variabile B non influisce in alcun modo sull’esito della funzione.
Il principio utilizzato per semplificare una funzione booleana è il seguente:
si osserva la mappa di Karnaugh e si individuano i cosiddetti anelli comprendenti due, quattro, otto… o più 1 e si scrive l’espressione nella quale non compaiono le variabili che cambiano nel passaggio da una cella ad altra. Quindi, la B cambia e non compare nella espressione finale, mentre la A viene riportata nella sua forma naturale. Se fosse stata nella colonna corrispondente allo 0 sarebbe stata riportata nella sua forma complementata.

## Slide 27: Celle adiacenti con 3 variabili
Due celle della mappa di Karnaugh si dicono adiacenti se le configurazioni delle variabili che le individuano hanno la distanza unitaria. In altre parole, le celle sono adiacenti nel senso della parola d’uso comune e in più gli estremi della mappa sono tra loro adiacenti. Così per la mappa di Karnaugh a 8 celle la forma vera della mappa è un cilindro , mentre per la mappa a 16 celle la forma coincide con un toroide.
Celle adiacenti in una mappa con 3 variabili di ingresso:

## Slide 28: Celle adiacenti con 4 variabili
Celle adiacenti in una mappa con 3 variabili di ingresso:

## Slide 29: Mappe di Karnaugh: esempio 2
Risolviamo l’esempio già visto:

## Slide 30: Soluzione esempio 2