## Slide 1: Rappresentazione dei numeri e delle informazioni nell’elaboratore
Nella lezione precedente: ripasso potenze (in particolar modo prestate attenzione agli zeri)!
Dr. Giovanni Zotti
Notazione binaria
Numeri interi
Conversione da decimale a binario
Conversione da binario a decimale
Numeri esadecimali (base 16)
Interi con segno e complemento a due
Codice ASCII

## Slide 2: Notazione binaria
Gli elaboratori solitamente interpretano due segnali (acceso e spento), quindi ben si prestano alla rappresentazione con le cifre del sistema binario 0 e 1.
Una cifra binaria (binary digit) viene abbreviata in bit, ed è utilizzata per rappresentare in notazione posizionale le potenze di 2.
Come nel sistema binario, per contare, una volta raggiunto il massimo valore possibile da una cifra, (in questo caso 1), viene usato il riporto alla cifra successiva.
Vantaggi: semplicità di conversione con semplici circuiti elettronici, data la presenza di soli due simboli (0 e 1).
Svantaggi: richiesto molto spazio per rappresentare numeri anche non eccessivamente grandi.

## Slide 3
Esempi:
Per rappresentare un numero decimale N, sono necessarie p cifre binarie, dove 2p-1≤ N < 2p
Quindi, per rappresentare un numero di due cifre binarie (da 0 a 99): 2p-1≤ 99 < 2p→p=7 (99 è compreso tra 26=64 e 27=128).
Altro esempio: per rappresentare 9 decimale occorrono almeno 4 cifre binarie, dato che 9 è compreso tra 23 e 24.

## Slide 4: Numeri Interi
La dimensione (in numero di bit) non è fissa! Dipende dal sistema operativo o dal programma che li utilizza!
Si tratta comunque di un’opportuna potenza di due: solitamente 8, 16, 32, o 64 bit.
Possono avere un segno oppure essere unsigned.
Se presente, il segno può assumere solo due valori: o positivo o negativo: quindi è sufficiente riservare un unico bit per il segno (ad esempio: 0 indica +; 1 indica -).
Quindi, disponendo di N bit, un bit sarà utilizzato per il segno, mentre i restanti N-1 bit saranno utilizzati per il valore del modulo (o valore assoluto).

## Slide 5
Conversione da decimale a binario:
Si continua a dividere il numero decimale per due, annotando i resti della divisione, finché non si ottiene zero come quoziente.
A questo punto si leggono i resti in ordine inverso rispetto a quello in cui sono stati scritti.
29 Decimale.
Risultato: 11101 binario.

## Slide 6
Esercizi:
Trasformare i seguenti numeri da decimale a binario:
  24
  19
  39
Suggerimento: per ciascuna delle divisioni testare il risultato ottenuto, moltiplicando (a ritroso) l’ultimo quoziente ottenuto per due, e sommandogli l’ultimo resto ottenuto, verificando se tale valore equivale al dividendo originario.
13 dec = 1101 bin

## Slide 7: Conversioni da binario a decimale
La conversione da binario a decimale prevede la moltiplicazione di ciascuna delle cifre binarie per il relativo peso (potenza di 2), dipendente dalla posizione della cifra stessa.
Quindi il bit più a destra (il meno significativo) verrà moltiplicato per 1, ovvero 20.
Il penultimo bit verrà moltiplicato per 2, ovvero 21.
E così via fino al bit più a sinistra (il più significativo), che verrà moltiplicato per 2p-1, dove p è il numero di cifre binarie.
Una volta eseguite tali moltiplicazioni, sommare tra loro tali prodotti.
Quindi:

## Slide 8
Esercizi:
Come esercizio riconvertire i numeri binari ottenuti nell’esercizio precedente in numeri decimali, e confrontarli con il numero decimale di partenza, per avere la conferma della correttezza del calcolo.

## Slide 9
Numeri esadecimali (base 16)
In base 16 utilizziamo le cifre da 0 a 9 e poi A, B, C, D, E, F rispettivamente per le cifre da 10 a 15.
Convertire da base 2 a base 16 (e viceversa) è semplice, dato che ogni 4 cifre binarie sono direttamente convertibili in un’unica cifra esadecimale, indipendentemente dalle cifre a fianco, pertanto possiamo convertire cifra per cifra in modo semplice:
  01100010 bin = 62 hex
Infatti, come abbiamo visto: 0110 bin = 21+22 dec = 2+4=6. 0010 bin = 21 dec = 2.
01101011 bin = 6B hex. Infatti abbiamo già visto che 0110 bin = 6. Inoltre 1011 bin = 20+21+23 dec = 1+2+8 dec = 11 dec = B hex. Quindi 01101011 bin = 6B hex.

## Slide 10
Per convertire da esadecimale a binario operiamo in modo opposto, sempre scomponendo ogni cifra esadecimale in quattro cifre binarie:
7B hex = ? bin
7 hex = 0111 bin
B hex = 11 dec = 1011 bin
Quindi 7B hex = 0111 1011 bin.
0D0A hex = ? Bin
D hex = 13 dec = 1101 bin
0 hex = 0 dex = 0 bin
A hex = 10 dec = 1010 bin
Quindi ODOA hex = 1101 0000 1010 bin

## Slide 11
Interi con segno e complemento a due
Quando la cifra più significativa è 0, il numero è positivo.
Quando la cifra più significativa è 1, il numero è negativo.
Per cambiare il numero da positivo a negativo, basta effettuare il complemento a 1 (ovvero cambiare gli 1 in 0 e gli 0 in 1) e poi…
… si somma 1 al numero.
Oppure (modo abbreviato) si lasciano invariati i bit del numero a partire da destra fino al primo 1, invertendo tutti gli altri.
Es: complemento a due di: 10100100 è 01011100.

## Slide 12: Codice ASCII e caratteri
I caratteri sono interi unsigned, ciascuno da 8 bit (1 byte)
La tabella del codice ASCII mappa i primi 128 caratteri (256 per la tabella ASCII estesa).
0D0A hex (13-10 dec) = Carriage Return + Line Feed
41 hex (65 dec) = A; 61 hex (97 dec) = a