## Slide 1: MMU e Tabella delle Pagine

## Slide 2: MMU – Introduzione
I sistemi attuali dispongono di una quantità di memoria RAM inferiore a quella potenzialmente indirizzabile e utilizzabile da un processo . Quest’ultima dipende dalla larghezza del bus degli indirizzi e della parola del microprocessore.
Ciascun processo utilizza un proprio spazio di indirizzi virtuale o logico, indipendente da quello degli altri processi
Lo spazio di indirizzi logici del processo viene diviso in pagine dal S.O..
Lo spazio di memoria fisica in RAM viene diviso in frame della stessa dimensione delle pagine.
Il numero di pagine è in genere superiore al numero di frame di memoria RAM installata.
Le pagine non devono essere necessariamente tutte in RAM, possono risiedere anche su disco e possono non essere contigue

## Slide 3: MMU – DA INDIRIZZO LOGICO A INDIRIZZO FISICO
RAM
CPU
MMU
Indirizzo logico
Indirizzo fisico
Dato/Istruzione
La traduzione da indirizzo virtuale riferito dalla CPU a indirizzo fisico viene effettuata dalla MMU mediante la TABELLA DELLE PAGINE.
CPU block

## Slide 4: MMU – TABELLA DELLE PAGINE
Quando viene caricato un nuovo processo in memoria:
il S.O. divide il processo in pagine virtuali e crea una tabella delle pagine per ciascun processo
Ciascun elemento della tabella delle pagine individua il frame di memoria fisica corrispondente ad una pagina virtuale;
Il S.O. salva nel registro PTBR (Page Table Base Register) della MMU l’indirizzo di inizio della tabella delle pagine in RAM
il S.O. salva nel registro PTLR (Page Table Length Register) della MMU la dimensione della tabella delle pagine. Questo consente di proteggere la memoria da riferimenti oltre lo spazio consentito al processo.

## Slide 5: MMU – Tabella delle pagine

## Slide 6: MMU – TABELLA DELLE PAGINE
Gli indirizzi virtuali di n bit sono composti di due parti:
  i p bit più significativi individuano l’indice di accesso alla tabella delle pagine
  gli o bit meno significativi individuano la posizione all’interno della pagina (offset)
L’elemento della tabella delle pagine individuato dai p bit più significativi dell’indirizzo virtuale contiene il numero di frame di f bit
La MMU costruisce l’indirizzo fisico di m bit utilizzando:
  gli f bit della tabella delle pagine come parte più significativa dell’indirizzo. Essi individuano il numero di frame in RAM
  gli o bit meno significativi dell’indirizzo virtuale come parte meno significativa. Essi individuano la posizione nel frame (offset)

## Slide 7: MMU – Informazioni aggiuntive
Negli elementi della tabella delle pagine possono essere memorizzate informazioni aggiuntive come:
V - bit di validità o present bit: 0 = pagina non caricata in memoria perché per es. spostata su disco; 1 = pagina presente.
M - dirty or modified bit: indica se la pagina è stata modificata (=1) oppure no (=0). Questa informazione consente di scrivere su disco per swap di pagine, solo se è cambiato qualcosa nel frame (bit a 1)
U - bit di pagina usata. Per scegliere quali pagine spostare su disco per prime si scelgono quelle che non sono state usate nè modificate, poi quelle che sono state usate e non modificate e infine quelle usate e modificate
R - pagina a sola lettura
W - pagina a sola scrittura
X- pagina che contiene solo codice ed usata per essere eseguita
R, W, X sono usati per meccanismi di protezione delle pagine.,

## Slide 8
Il numero di indirizzi logici riferibili dal processo in esecuzione dipende dalla larghezza dell’address bus e della parola del microprocessore.
Se il processore è a n bit può indirizzare al massimo 2n parole di memoria
Esempi:
Un processore a 32 bit che indirizza parole di 1 byte in memoria può indirizzare fino a:
232byte= 22x 230byte = 4 GB
Un processore a 64 bit che indirizza parole di 1 byte in memoria può indirizzare fino a:
264byte= 24x 220x 240byte circa 16.000.000 TB
=> Le tabelle delle pagine dei processi devono risiedere in RAM
MMU – TABELLA in RAM

## Slide 9
Poiché la tabella delle pagine risiede in RAM, sono richiesti due accessi alla memoria:
  uno alla tabella della pagine
  uno all’indirizzo dell’istruzione/dato
Si utilizza una cache la TLB (Translation Lookaside Buffer): memoria associativa che tiene traccia delle ultime associazioni pagina–frame visitate (principio di località=> le più frequentate).
MMU – Paginazione con TLB

## Slide 10: MMU – Paginazione con TLB
Inizialmente le TLB erano realizzate in HW, di recente in SW
L’elemento di tabella delle pagine è cercato prima nel buffer TLB
La ricerca avviene in parallelo per essere più veloce
Se la pagina non è in tabella (TLB miss) si va nella tabella delle pagine e si riporta l’associazione pagina-frame in TLB

## Slide 11: MMU – Page Fault
L’assenza del frame in memoria provoca la chiamata alla routine di gestione dell’interrupt di page fault.
Il S.O.:
mette nello stato di bloccato il processo P1 che ha generato il page fault
sceglie un secondo processo P2 con stato ready
sceglie un frame dove collocare la pagina richiesta da P1, se non ce ne sono di liberi, decide quale spostare su disco e aggiorna la tabella di P1
attiva P2
trasferisce la pagina richiesta da P1 dal disco al frame e aggiorna la tabella
mette P1 nello stato ready

## Slide 12: MMU – struttura multilivello
Tutte le tabelle non possono stare in RAM => paginare la tabella delle pagine